## Slide 1: Vizsgaremek védés
Készítették: Lakatos Kristóf Harmaci Bence Kártik László

## Slide 2: A cégünkről röviden
A kisvállalatunk webkereskedelemmel foglalkozik, azon belül is műszaki cikkek, szórakoztató elektronika és informatikai termékek forgalmazásával.
A vállalatunk három darab telephellyel rendelkezik:
  Központi épület
  Ügyfélszolgálat
  Logisztika
Az épületek egy városon belül helyezkednek el.
Összesen 12 kollégával rendelkezünk.

## Slide 3: A központi épület
Munkaerő összetétel:
  3 rendszergazda
  2 webfejlesztő
  1 cégvezető
Infrastruktúrája (3 helyiség) és eszközei:
  Cégtulajdonos iroda (CEO Room): AP, Laptop, Nyomtató, Mobiltelefon
  Admin room: 5db PC
  Server room: Admin_Router, R1, R2, ASA, SW1, SW2, WIN_Server, LINUX_Server

## Slide 4: A központi épület hálózatának tervezése
Szerverek:
  WIN (10.204.3.11 /28)
  LINUX (10.204.3.10 /28)
Hálózat: Megbízhatónak kell lennie, ezért fontos, hogy több rétegbeli redundanciával rendelkezzen. Viszonylagosan kis IPv4 cím tartományokkal dolgoztunk, mert a cég előreláthatóan nem fog bővülni. A főépületen belül minden funkcionális szegmensnek külön VLAN-t hoztunk létre:
  VLAN2 (Admin és WebDev. PC-k): hálózat: 10.204.2.0 /28
  VLAN3 (Szerverek): hálózat: 10.204.3.0 /28
  VLAN4 (CEO room-ban elhelyezett eszközök): hálózat: 10.204.4.0 /28
  VLAN15 (Management): Rendszergazda PC számára fenntartva, melynek címe: 10.204.15.4 /28
Belsőhálózatunk privát címtartományokkal rendelkezik, melyet a külső kommunikáció céljára a határforgalomirányítónk NAT protokollal publikus címtartományokból fordít.

## Slide 5: A központi épület hálózatának tervezése
A R1, R2 az ASA-n keresztül hirdeti a hálózatokat, többi interfacen nem. Ezek a forgalomirányítók DR szerepeket töltenek be, míg az Admin_Router BDR szerepkörrel rendelkezik és hirdeti az alapértelmezett útvonalat.
Az ACL arra szolgál a hálózatunkban, hogy olyan szabályokat hozzon létre, amelyek meghatározzák, hogyan lehet egy csomagot továbbítani vagy blokkolni az útválasztó felületén.
HSRP a 2. rétegbeli protokol, melyel megszabjuk, melyik forgalomirányító legyen alapértelmezett, és melyik tartalék.

## Slide 6: A központi épület hálózatának tervezése
Címfordítás NAT:
  Határforgalomirányítónkon megvalósul a statikus címfordítás
  És ACL segítségével pedig a dinamikus címfordítás.

## Slide 7: A központi épület hálózatának tervezése
Logikai topológia

## Slide 8: IoT megoldásunk
Határforgalomirányítónk automatikusan programozott konfigurálása NetMiko segítségével Python programnyelven.

## Slide 9: Szerver szolgáltatások
Windows Szerver
DHCP (VLAN2, VLAN4)
DNS (https://webshop.hu; 10.204.3.10)
AD
Group Policy
Linux Szerver
Apache
MySQL
PHP
VSFTP / NFS / Samba

## Slide 10: FTP
VSFTPD (Very Secured File Transfer Protocol Daemon)
Felhasználó hozzáadása: sudo adduser teszt
Elérés: sudo telnet 10.204.3.11:21
2022-02-04 5:14:11

## Slide 11: Apache
Apache konfiguráció és elérhető alkalmazások a szerveren
feb 04 15:14:11 LINUX_Server
2022-02-04 15:14:11
feb 04 15:14:11 LINUX_Server
feb 04 15:14:11 LINUX_Server
feb 04 15:14:11 LINUX_Server
feb 04 15:14:11 LINUX_Server

## Slide 12: A főépület működésének bemutatása
Elsődlegesen a Vizsgaremek videójában található működési és tesz, valamint észrevételezés elemei láthatóak.
Hálózat hiba nélkül felépült.
Egyéb észrevétel: Elírás miatt kliensek tartományba léptetése elsőre meghiúsult. SW2-n BPDU guard-ot ki kellett kapcsolni, mert a DHCP szolgáltatás, nem valósult meg.
A Rendszergazda gép eléri az összes hálózati eszközt.
Webszerver szolgáltatásai kijutnak az internetre.
DHCP szerver csak belső hálózaton oszt IP címeket.
Belső vezeték nélküli hálózat hiba nélkül működik (SSID: CEO_wi-fi; CH: 2,4GHz (6ch); SEC: WPA2-PSK; ENCRYPTION: AES)

## Slide 13: Az első telephelyen végzett munkamegosztás
A hálózat elméleti tervezéséért és IP címzésért, valamint Statikus és Dinamikus NAT, EtherChannel, Tunnel Interface, StS-VPN protokollok beállításáért felelős: Kártik László
A hálózat és beállításukért, ezen belül a HSRP, OSPF, ACL, PPP protkolok megfelelő konfigurációjáért felelős: Lakatos Kristóf
A szerverek telepítéséért és konfigurációjáért, ezen belül a szerverek DHCP, AD, DNS, Apache, MySQL, PHP szolgáltatások megfelelő müködéséért felelős: Harmaci Bence

## Slide 14: Az ügyfélszolgálati épület
Munkaerő összetétel:
4 ügyfélszolgálati munkatárs (call center)
Infrastruktúrája: 1 helyiség
Eszközök:
CoSer_Router, CoSer_SW1, CoSer_SW2, CoSer_Wireless_Router, CoSer_Printer, 2db Cellphone, 4db PC.

## Slide 15: Az ügyfélszolgálati épület hálózati tervezése
Logikai topológia

## Slide 16: Hálózat tervezése
A főépülettől eltérően, itt IPv4 és IPv6 címzéssel rendelkező hálózatunk is van jelen.
Ezen kívül a két telephely (Ügyfélszolgálat és Logisztika) Tunnel Interface-el és StS-VPN-el el van látva. Így a két telephely titkosított kommunikációja biztosítva van.

## Slide 17: A logisztikai épület
Munkaerő összetétel:
2 logisztikai szakember
Infrastruktúrája: 1 helyiség
Eszközei:
Log_Router, Log_Wireless_Router, 2db Cellphone, 2db PC

## Slide 18: A logisztikai épület hálózati tervezése
Logikai Topológia

## Slide 19: Hálózat tervezése – Logisztikai épület
A Tunnel összeköttetések olyan virtuális interfészek, amelyek tetszőleges csomagok beágyazását biztosítják egy másik átviteli protokollon belül.

## Slide 20: A projekten végzett csapatmunkához használt technológiák
Cloud szolgáltatások: MEGA.NZ; GoogleDrive; Fájlmegosztás
Kommunikáció: Discord; Messenger
Verziókövetés: GitHub (GitHub Desktop)